Załącznik nr 2

Specyfikacja oferowanego sprzętu:

DRON

| Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Marka i model | Wskazać specyfikę lub wpisać (tak/nie) |
| Typ: quadrocopter lub hexacopter | wskazać |
| 2 (dwa) zestawy śmigieł | tak /nie |
| 2 (dwa) zestawy osłon do śmigieł | tak /nie |
| Gimbal (ze stabilizacją w trzech osiach) | tak /nie |
| czas lotu (cn. 25 min) | wskazać czas lotu |
| pasmo częstotliwości nadajnika | wskazać |
| zasięg nadajnika (min 2000 m) | Wpisać odległość |
| Optyczny system pozycjonowania | tak /nie |
| System wykrywania przeszkód w 5 kierunkach | tak /nie |
| System omijania przeszkód | tak /nie |
| obsługa GPS | wskazać GPS, Glonass, gps/glonass |
| Tryb śledzenia obiektu | tak /nie |
| Tryb powrotu „do domu” | tak /nie |
| Tryb lotu po punktach | tak /nie |
| slot na kartę pamięci SD/Micro SD | tak /nie |
| Pojemność baterii (akumulatora) zapewniająca co najmniej 20 minut ciągłego lotu z zamontowaną kamerą + 2 baterie zapasowe (akumulatory) o takich samych parametrach jak podstawowa (lub większych) | Wskazać czas pracy baterii, podczas lotu z zamontowaną kamerą |
| Aparatura sterująca | Wskazać specyfikę/model |
| Tablet zintegrowany co najmniej 8 cali lub opcjonalny (specyfikacja poniżej) | Wskazać przekątną tabletu (w calach) |
| Ładowarka sieciowa | tak /nie |
| Ładowarka samochodowa | tak /nie |
| Kabel zasilający | tak /nie |
| Plecak transportowy (usztywniony, z miejscem na drona, tablet, śmigła, baterie, aparaturę sterującą, kable, instrukcję, narzędzia i inne drobne przedmioty osobiste) | tak /nie – wskazać model |
| Instrukcja w języku polskim | tak /nie |
| Pilot (jeśli występuje) + 1 pkt | Wskazać |
| 24) Gwarancja producenta co najmniej 2 lata | Wskazać okres gwarancji producenta |
| 25) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za gwarancję rozszerzoną, obejmującą naprawy również z winy operatora – 1 rok | Wskazać czy oferowana jest gwarancja rozszerzona i na jaki okres |

KAMERA

| Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych (co najmniej 24 kl/s) | Wskazać liczbę kl/s |
| Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K | Wskazać rozdzielczość |
| Rozdzielczość zdjęć co najmniej 12 Mpix Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za rozdzielczość zdjęć 16 Mpix + 3 pkt, rozdzielczość zdjęć 20 Mpix + 4 pkt | Wskazać rozdzielczość |
| Format video: MP4 i/lub MOV, JPEG |  |
| Format zdjęć: DNG i/lub JPEG |  |
| Karta pamięci 1 x 32 GB |  |
| Tryb auto-focus |  |
| Stabilizacja obrazu |  |

TABLET (w przypadku, gdy jest wymagany do aparatury sterującej – niezintegrowany)

| Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Marka i model | Wskazać |
| System operacyjny: Android lub iOS | Wskazać system operacyjny |
| Wyświetlacz: Retina co najmniej 8 cali | Wskazać |
| Pamięć RAM 2 GB Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za większą pamięć + 3 pkt | Wskazać wielkość pamięci RAM |
| komunikacja bezprzewodowa | wskazać |
| Modem LTE | tak/nie |
| Procesor co najmniej 4-rdzeniowy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za procesor z większą liczbą rdzeni + 3 pkt | Wskazać liczbę rdzeni |
| Pojemność co najmniej 16 GB Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za większą pojemność + 3 pkt | Wskazać pojemność |
| Matryca IPS | tak/nie |
| Osłona przeciwsłoneczna na tablet lub ekran z powłoką antyrefleksyjną | tak/nie |
| Zainstalowane aplikacje niezbędne do obsługi drona | tak/nie |

Data i podpis osoby upoważnionej do składania oferty